● 소개

본 제품은 포사체의 포물선 운동의 해석을 용이하게 실험하도록 고안한 실험기기이다. 다양한 실험을 위해 발사속도를 3단계로 조절할 수 있고, 또한 발사각의 변화도 용이하다. 변화된 발사각은 기기에 부착된 각도기에서 쉽게 읽을수 있도록 하였다. 또한 Time-Of-Pad를 사용하여 투사체가 떨어졌을 때 센서가 작동해서 시간을 멈추게 하여 포사체의 운동시간을 정확하게 측정 할 수 있다.

● 규격 및 구성  (이부분 삭제)

실험대 : 60cm×21 cm×5 cm

발사대 : 3개의 발사 위치 조절, 고정 나사

진자 : 각도기 장착

발사구

● 관련기기

광전식 스톱워치 (SG-5122)

Time-Of-Pad (SG-7140-1)

실험1 :  탄환의 속도 측정

- 목적

중력을 받아 포물선 운동하는 포사체의 운동을 수평방향과 수직방향의 운동으로 나누어서 다루고 위치에너지와 운동에너지의 보존을 이해한다.

- 기본 원리

중력을 받으며 운동하는 포사체의 운동은 공기의 마찰을 무시하면 수평방향으로는 등속운동을 하고 수직방향으로는 등가속도 운동을 한다. 수평방향에 대해 만큼 기울어진 각도로 의 초속도로 발사된 물체의 수평방향 속도는 이고, 수직방향의 속도는 이다. 여기에서 는 중력가속도, 는 발사 후 경과한 시간이다. 따라서 출발점을 기준으로 할 때 수평방향의 위치는 이고, 수직방향의 위치는 이다.

그림 1. 초기속도의 수평성분과 수직성분

포사체가 최고 높이 에 이르는 순간 에는 수직방향의 속도가 0이 되므로 이다. 따라서 최고도달 높이 는 다음과 같다.

(1)

포사체가 떨어지는 곳 에서는 수직방향의 위치가 0이 되므로 다음과 같이 결정된다.

(2)

초기속도 를 실험적으로 결정하려면 탁자 위에서 발사총을 수평으로 두고 공을 쏘아 바닥에 떨어뜨린다. 이때 공의 수평 이동거리는 이고, 수직 이동거리는 이므로 두 값을 재면 초기속도가  로 결정된다.

3. 실험 기구

발사총

발사구

버니어 캘리퍼, 미터자

연직 추

흰 종이, 먹지 (또는 Time of Pad)

그래프용지

- 실험 방법

- 포물선운동

그림 2. 수평발사를 이용한 공의 초기속도 결정

▶ 공의 초기속도 결정

- 발사총에 두개의 포토게이트를 연결한다. 포토게이트는 최대한 발사총쪽으로 가까이 설치하되 두 포토게이트 사이의 거리는 발사구의 지름보다 크게 해야한다. 이때 포토게이트 타이머 시스템은 Pulse Mode로 설정한다.

- 발사총의 발사강도를 가장 약하게 두고 공을 넣는다.

- 공을 수평으로 발사하여 실험실 바닥에 떨어지게 하고, 그 곳에 흰 종이를 테이프로 고정시키고 그 위를 먹지로 덮는다.

- 포토게이트 타이머 시스템을 start시키고, 발사를 10번 되풀이한다.

- 발사총구 끝에 연직추를 달아 실험실 바닥에 기준점을 표시하고, 이 점으로부터 총구까지의 높이와 먹지에 표시된 도달지점까지의 거리를 재어 표 1에 기록한다.

- 수직거리와 수평거리를 써서 실험값 초기속도()를 계산해 내고 결과를 기록한다.

- 포토게이트에서 측정한 시간값을 이용하여 이론값 초기속도를 계산해 내고 그 결과를 기록한다.

- 발사강도를 달리하여 위의 실험을 되풀이한다.

▶ 발사각에 따른 비행거리의 변화 – 포물선 운동

그림 3. 동일 높이의 상자 위에 발사

- 그림 2와 같이 책상 한쪽 끝에 발사장치를 단단히 고정한다.

- 발사각 15로 발사총을 조절한다.

- 발사총에 금속공을 넣고 중간강도로 시험 발사하여 공이 떨어지는 곳을 확인한다.

- 공이 떨어진 곳에 발사총구와 같은 높이의 상자를 두고, 그 위에 흰 종이를 붙인 다음 먹지로 덮는다.

- 금속공을 5번 쏘아 평균 도달거리를 기록한다.

- 발사각을 15씩 증가시키면서 위의 실험을 되풀이한다.

- 이 실험결과를 가지고 발사각에 따른 도달거리의 변화를 보여주는 그래프를 그린다.

- 발사각이 30인 경우와 60인 경우의 도달거리가 같은가?

- 도달거리가 최대인 발사각은 얼마인가?

- 역학적 에너지 보존 확인 실험

- 그림 3과 같이 총구의 발사각을 90°로 조절한다.

- 장전강도를 중간에 두고 공을 발사하여 최고 도달 높이를 잰다.

- 공의 질량 m을 잰다.

- 공의 초기 운동에너지와 최고 도달 높이에서의 위치에너지를 구하여 비교한다.

그림 4 에너지 보존

5. 분석

- 측정값

① 공기 초기 속도 결정

수직거리 =

평균수평거리 =

계산된 비행거리 =

초기속도 =

| 횟수 | 수평거리 | 횟수 | 수평거리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 7 |  |
| 2 |  | 8 |  |
| 3 |  | 9 |  |
| 4 |  | 10 |  |
| 5 |  | 총거리 |  |
| 6 |  | 평균 |  |

② 초기속도 결정의 다른 방법(포토게이트 사용)

포토게이트 사이의 거리 =

계산된 초기속도 =

| 횟수 | 수평거리 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 평균 |  |

③ 발사각에 따른 비행거리의 변화

| 발사각 | 평균도달거리 |
| --- | --- |
| 15° |  |
| 30° |  |
| 45° |  |
| 60° |  |
| 75° |  |
| 90° |  |

④ 역학적 에너지 보존

| 공의 최고 높이 |  |
| --- | --- |
| 공의 질량 |  |
| 초기 운동에너지 |  |
| 나중 퍼텐셜에너지 |  |
| % 차이 |  |

● 문의 사항

문의 사항이 있으시면 다음의 연락처로 문의하여 주시기 바랍니다.

본사 주소: 서울특별시 송파구 가락동41 덕봉 B/D

전화: 02) 430-0050

A/S: 02) 430-3845

FAX: 02) 430-0049

Home page: http://www.sgs.co.kr

E-mail Address: segye@sgs.co.kr

# Text boxes

포사체의 포물선 운동과 에너지 보존 (SG-5228)

포사체의 포물선운동과 에너지 보존

( Analysis of Projectile Motion )

SG-5228

본사: 서울특별시 송파구 가락동41 덕봉 B/D

Tel: 02) 430-0050

# Fax: 02) 430-0049

Home page: http://www.sgs.co.kr

E-mail: segye@sgs.co.kr

㈜ 세 계 과 학

### SEGYE